## Slide 1
Определение технической возможности подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Подготовка документов для получения технических условий подключения.
Особенности заключения договоров о технологическом присоединении объектов капитального строительства.

## Slide 2
ЧТО ТАКОЕ ТУП
Технические условия подключения – документ, используемый в целях архитектурно-строительного проектирования объекта капитального строительства, содержащий технические требования для подключения объекта капитального строительства (в том числе требования к узлу учета тепловой энергии) и являющийся обязательным приложением к договору на подключение (технологическое присоединение). Выдача технических условий подключения осуществляется без взимания платы.
Согласно Правилам подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115

## Slide 3
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ТУП
Заявитель – лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, в том числе увеличить ранее подключенную тепловую нагрузку. Например строительные организации, собственники ранее подключенных объектов, теплоснабжающая или теплосетевая организация, в чей адрес обратился заявитель в случае наличия смежных сетей, а также лица, имеющие договор подряда на подготовку проектной документации (п.15 ПП РФ №2115).
Заявитель

## Slide 4
ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТОЧКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Точка подключения – место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя на границе земельного участка подключаемого объекта, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – место физического соединения сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя. При подключении комплексной застройки точка подключения для каждого объекта капитального строительства, входящего в состав комплексной застройки, в том числе для объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, определяется на границе земельного участка подключаемого объекта согласно проекту межевания территории, если иное не определено условиями договора о подключении, а для многоквартирного дома – на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;
Точка присоединения – место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении, с существующими тепловыми сетями или источниками тепловой энергии исполнителя или смежной организации.

## Slide 5
ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ТОЧКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ
МКД
точка подключения
точка присоединения
существующая сеть
Нежилое здание
точка подключения
точка присоединения
существующая сеть
граница земельного участка

## Slide 6
СМЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Смежная организация – организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и/или источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения. Под смежной организацией понимается также индивидуальный предприниматель, владеющий на праве собственности или на ином законном основании технологически связанными тепловыми сетями и/или источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения.

## Slide 7
СМЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Нежилое здание
точка присоединения
точка подключения
МСК
УСТЭК
МСК
граница земельного участка
смежная организация

## Slide 8
Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес (для физ. лиц паспортные данные, для юр. лиц в соответствии с данными ЕГРЮЛ);
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАПРОСУ О ВЫДАЧЕ ТУП
Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект, (договор аренды, договор купли-продажи, и т.п.) и/или выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней, заверенные заявителем;
Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект, и информация о разрешенном использовании земельного участка (содержащаяся в градостроительном плане);

## Slide 9
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАПРОСУ О ВЫДАЧЕ ТУП
Сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки Объекта (в соответствии с теплотехническим расчетом) с указанием вида теплоносителя (горячая вода) и его среднестатистических параметров (давление и температура), которые обычно принимаются 127/69℃ и 6,0/4,0 кгс/см² и уточняются на этапе выдачи ТУП;
Категория надежности Объекта (определяется в соответствии с п. 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»):
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже нормативных. Например: больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
- жилые и общественные здания до 12 °C;
- промышленные здания до 8 °C.
Третья категория – остальные потребители.

## Slide 10
Предоставил сведения, документы в полном объеме, имеет техническую возможность
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТУП
Получил ТУП
7 рабочих дней
Предоставил не все сведения, документы и/или не имеет технической возможности
Получил мотивированный отказ
Мы не получили от Вас недостающие документы!
Нет технической возможности Вас подключить!
7 рабочих дней

## Slide 11
В случае необходимости изменения нагрузки в выданных ранее ТУП или в случае необходимости увеличения нагрузки в ранее заключенном договоре теплоснабжения подается новая заявка на новую нагрузку, но с указанием существующей нагрузки. Любой размер увеличения нагрузки влияет на систему теплоснабжения и требует отдельного рассмотрения наличия технической возможности.
При наличии технической возможности заявитель получает новые ТУП, при отсутствии – заключается договор подключения.
ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗОК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

## Slide 12
УВЕЛИЧЕНИЕ НАГРУЗОК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Нужны ТУП
Выдача ТУП
Выбор варианта подключения
Договор + ТУП
Новая заявка
Индивидуальная плата
Изменения в СТС
Нужны изменения в ТУП
Нужны изменения в договор
Есть ТВ
Нет ТВ
*ТВ – техническая возможность

## Slide 13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА
Параметры, учитываемые при определении тех. возможности подключения:
1. Перепад давлений на тепловом узле потребителя с наличием элеватора в схеме присоединения системы отопления составляет не менее 15,0 м.вд.ст;
2. Давление в обратном трубопроводе на тепловом узле потребителя с зависимой схемой присоединения системы отопления при наличии чугунных радиаторов (не более 0,6 МПа (6,0 кгс/см²));
3. Давление в обратном трубопроводе на тепловом узле потребителя с зависимой схемой присоединения системы отопления при отсутствии чугунных радиаторов (не более 1,0 МПа (10,0 кгс/см²));
4. Давление во внутридомовой системе отопления выше статического не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²), требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем;
5. Перепад давлений на тепловом узле потребителя с независимой схемой присоединения системы отопления должен превышать напор, необходимый для преодоления гидравлического сопротивления оборудования теплового пункта, (не менее 10,0 м.вд.ст);
6. Перепад давлений на тепловом узле потребителя при присоединении системы отопления по зависимой схеме с насосным смешиванием должен превышать напор, необходимый для преодоления гидравлического сопротивления внутренней системы теплопотребления.

## Slide 14
Срок действия ТУП 3 года (для КРТ – 5 лет)
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ТУП
- Мы не получили от Вас заявку на заключение договора. Вчера был крайний срок!
Срок действия ТУП прекращается!
- Мы получили от Вас заявку на заключение договора!
Подать заявку необходимо в течение 1 года (для КРТ – 3 лет) с даты выдачи ТУП

## Slide 15
СВЕДЕНИЯ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВКЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Реквизиты заявителя (для юр.лиц – в соответствии с данными ЕГРЮЛ, для ИП – в соответствии с данными ЕГРИП, для физ.лиц – паспортные данные, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);
Наименование (вид) и местонахождение подключаемого объекта;
Технические параметры подключаемого объекта:
- Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение на каждый подключаемый объект (в соответствии с теплотехническим расчетом);
- Вид (горячая вода) и параметры теплоносителей (давление и температура, которые обычно принимаются 127/69℃ и 6,0/4,0 кгс/см² и уточняются на этапе заключения договора);
- Параметры возвращаемого теплоносителя (в случае подключения тепловой нагрузки в паре);
- Режимы теплопотребления (непрерывный, одно-, двухсменный) для подключаемого объекта;
- Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителя и контроль их качества (в соответствии с проектом в случае наличия);

## Slide 16
СВЕДЕНИЯ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВКЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
- Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.), определяется в соответствии с п. 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);
- Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта);
- Правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта (при наличии);
- Номер и дата выдачи информации о возможности подключения или технических условий подключения, если они выдавались ранее (в случае отсутствия указать, что нет);
- Планируемые сроки подключения;
- Информация о виде разрешенного использования земельного участка и информация о предельных параметрах разрешенного строительства
(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта (площадь,
строительный объем, этажность) (содержащаяся в градостроительном плане).

## Slide 17
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВКЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок (договор аренды, договор купли-продажи, и т.п.) и/или выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней, заверенные заявителем;
Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;
Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта ИЖС);
Копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя), заверенные заявителем;

## Slide 18
ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВКЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Для юр.лиц – копии учредительных документов, действующие банковские реквизиты, заверенные заявителем, для ИП – копии основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя ИНН, заверенные заявителем, действующие банковские реквизиты, для физ.лиц – копии паспорта или иного удостоверяющего личность документа и ИНН, заверенные заявителем;
При наличии утвержденная комплексная схема инженерного обеспечения территории, утвержденный проект планировки территории и/или разрешение на строительство.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте.

## Slide 19
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ
Сроки подготовки проекта договора
при отсутствии объекта в схеме теплоснабжения и отсутствии технической возможности
Заявка
на ТП
Выбор
варианта
подключения
Подготовка документов на установление инд. платы
Направление в МТРиЭ
Установление инд. платы МТРиЭ
Внесение изменений в ИП
Пересмотр платы на подключение МТРиЭ
Внесение изменений в СТС
Подготовка и
выдача
договора ТП
Подключение через внесение изменений в СТС
Подключение через индивидуальную плату

## Slide 20
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПОДКЛЮЧЕНИИ
Наличие технической возможности
20 рабочих дней
2 экземпляра договора
Необходима индивидуальная плата за подключение
установление индивидуальной платы за подключение
20 рабочих дней
2 экземпляра договора
получение документов

## Slide 21
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2 экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон.
Договор о подключении заключается по типовой форме договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, размещенной на сайте АО «УСТЭК-Челябинск»
С типовой формой договора можно ознакомиться на сайте.

## Slide 22
ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:
-15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;
-50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее подписания акта о подключении;
-20 процентов платы за подключение вносится в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя, но не позднее дня подписания сторонами акта о подключении;
-оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.
В случае этапности строительства, реконструкции ОКС порядок внесения платы может быть установлено индивидуально для каждого этапа в соответствии с графиком оплаты указанных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.
Плата за подключение определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".

## Slide 23
ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗОК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Нужен договор подключения
Договор по ставкам
Выбор варианта подключения
Индивидуальная плата
Изменения в СТС
Есть ТВ
Нет ТВ
Договор по инд. плате
Договор по новым ставкам
Новая заявка
Изменение нагрузок при проектировании
*ТВ – техническая возможность

## Slide 24
ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗОК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 59 ПП РФ №2115 заявитель обязан представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения. Таким образом, снижается риск необходимости внесения изменений в заключенный договор подключения в связи с уменьшением нагрузки после выполнения исполнителем мероприятий по снятию ограничений.
Мероприятия по строительству и реконструкции выполнены
Пересмотр платы в сторону уменьшения невозможен в связи с фактически понесенными расходами!

## Slide 25
ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗОК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
При исполнении договора о подключении исполнитель имеет право изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ценообразования в теплоснабжении в случае:
-необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения,
-изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки,
-местоположения точки (точек) подключения,
-изменения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей,
а в случае отказа заявителя от изменения платы за подключение расторгнуть договор о подключении в установленном законом порядке.

## Slide 26
Разработка заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении (ОВ, АОВ, ИТП, УКУТ, ТС от ИТП до точки подключения);
Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые заявителем в пределах границ земельного участка заявителя, а в случае подключения МКД – в пределах сетей инженерно-технического обеспечения МКД:
Получение необходимых для выполнения мероприятий разрешений.
Выполнение мероприятий по подключению объекта к системе теплоснабжения (СМР) в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении;
МЕРОПРИЯТИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

## Slide 27
Разработка проектной документации в соответствии с условиями договора о подключении;
Мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения МКД – до наружной стены здания, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению:
Проверка выполнения заявителем условий договора о подключении (акт о готовности) составляется исполнителем в 2 экземплярах (по одному для исполнителя и заявителя), имеющих равную юридическую силу, и подписывается исполнителем и заявителем по результатам проверки исполнителем выполнения заявителем условий подключения и опломбирования исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах. При подключении объектов капитального строительства, входящих
в комплексную застройку, акт о готовности оформляется в отношении каждого
подключаемого объекта).
Осуществление фактического подключения объекта к системе теплоснабжения (СМР);
МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
При согласии заявителя проверка проектной документации;

## Slide 28
МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о реализованных мероприятиях, стоимости подключения и о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон акта о подключении.
При подключении объектов капитального строительства, входящих в комплексную застройку, акт о подключении оформляется в отношении каждого подключаемого объекта.

## Slide 29
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подать заявку можно:
Лично в офисе АО «УСТЭК-Челябинск» Челябинск, ул. Энгельса, 3
По почте с описью вложения по адресу: 454080, Челябинск, ул. Энгельса, 3
По электронной почте info@ustekchel.ru
Через Личный кабинет